T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU ÖZETİ 2021-06, A Türü Anıtsal Mimari Mirasının Konfor Parametreleri ve Enerji Verimliliği Bakımından Araştırılması, Selçuklu-Osmanlı Dönemi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU Mimarlık Bölümü Proje Araştırma Ekibi Doç. Dr. Türkan İRGİN UZUN, Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR, Arş. Gör. İbrahim Agah TAŞTEMİR, Arş. Gör. Ayşıl COŞKUNER PAMUK, Neriman Gül ÇELEBİ Projeye Katkı Sağlayan Akademisyenler Dr. Öğr. Üyesi Şahika ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Gülçin KAHRAMAN, Öğr. Üyesi K. Pınar KIRKIK AYDEMİR, Öğr. Gör. Burak Kaan YILMAZSOY, Arş. Gör. Ahmet KURNAZ, Arş. Gör. Zeliha Büşra ERYİĞİT, Arş. Gör. Gamze KAZANCI MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.

Proje Sonuç Raporu Özeti

Özet: Bu projede, İpekyolu üzerinde bulunan, birçok anıtsal mimari esere sahip olan Konya’da Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde inşa edilen, anıtsal cami ve mescit yapılarının envanterinin oluşturulması, mimari tasarım özelliklerinin açıklanması ve yapıların konfor parametreleri ve enerji verimliliği açısından araştırılması amaçlanmıştır. Projede öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Çalışma kapsamında belirlenen yapıların yerinde uçan göz (drone) ile görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapıların Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden alınan elektronik ortamdaki çizimleri renklendirilerek yerinde tespitlere dayalı mevcut durumu çizimler üzerine işlenmiştir. Bu doğrultuda tipolojik analizler yapılmış, yapım tekniği ve malzeme özellikleri açıklanmıştır. Yapılar Design Builder simülasyon programında modellenerek enerji verimliliği, konfor parametreleri açısından analiz edilmiştir. Bir yapının enerji yükünü etkileyen parametreler, incelenen cami ve mescit yapılarında özellikle kabuk tasarımı, duvar kalınlıkları, cephe açıklıkları ve yapıların boyutu olmak üzere, camilerin enerji yükleri arasında farklılık oluşturmaktadır. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı cami yapıları arasındaki en belirgin fark örtü tasarımı, kubbeye geçiş tekniğidir. Osmanlı’ya geçişte yapım tekniklerindeki gelişme Osmanlı camilerinin daha fazla yükseklik ve hacme sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, incelene yapıların toplam enerji yükleri ele alındığında, enerji verimliliği açısından olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Anıtsal cami ve mescit yapılarının termal konfor sonuçları doğrultusunda, incelenen yapılar için dış hava sıcaklığı, radyant sıcaklık ve iç hava sıcaklık değerlerinin genel olarak birbirine yakın olduğu görülmüştür. Isı dengesine ilişkin sonuçlara göre ısı sızması özellikle ısıtmanın istendiği soğuk periyotlarda gerçekleşmektedir. Pencerelerden sağlanan solar kazanç ve iç mekanlarındaki toplam temiz hava oranı yapılara göre farklılık göstermektedir. Konfor değerlendirmeleri arasındaki bu farklılıkların kabuk tasarımı, pencerelerin boyutu ve konumu, ısıl geçirgenlik özellikleri gibi faktörlerle ilişkili olduğu belirtilmelidir. Proje kapsamında gerçekleştirilen ve tamamlanan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: • Projede MSGSÜ ve farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile yaz stajı kapsamında lisans öğrencileri çalışmıştır. • Proje ön çalışma ve proje sürecinde uluslararası yayınlar yapılmıştır. • Proje sürecinde uluslararası ve ulusal sergi paftaları hazırlanmıştır. • Seçilen envanterlerin konfor ve enerji analizleri gerçekleştirilmiştir. Cami anıtsal mekanları ile ilgili analiz metodolojisi geliştirilmiştir. Bu yönü ile bu proje daha önce literatürde çok rastlanmayan bir araştırma modelidir. • Proje kapsamında enerji analizleri yapılan envanter değerlendirilmiş ve uluslararası seviyede yayınlar gerçekleştirilmiştir. Konya özelinde gerçekleştirilen bu proje ile İpekyolu üzerinde bulunan anıtsal mimari mirasın özgün değerlerinin bozulmadan daha enerji verimli hale getirilmesi için yöntemler ve öneriler tartışılmış, proje sonucunda anıtsal cami mekanlarını enerji verimliliği bakımından değerlendirebilmek için enerji çıktılarımızın yetmediği ve bu mekanların hacimsel olarak değerlendirilmesinin önemli olduğu, hacimlerinin oldukça fazla olmasına rağmen makul seviyede enerji verimli yapılar olduğu, ipek yolu üzerindeki diğer merkezlerin de bu yöntemle projelerinin üretilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.